## Slide 1
Система документации в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на предприятии
Ведущий эколог
АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»
Великосельская Елена Сергеевна
тел. 8-911-759-16-69
эл. почта: velikes91@gmail.com

## Slide 2
Федеральные органы исполнительной власти :
Северо-западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
190000, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39
8 (812) 579-84-93
rpn78@rpn.gov.ru
Надзорные органы
Региональные органы исполнительной власти:
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (Санкт-Петербург);
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области;
Комитет Ленинградской области по обращению с отходами.
Отнесение объектов к федеральному или региональному уровню поднадзорности осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 года № 1096 «О Федеральном государственном экологической надзоре»;
Перечень предприятий, подлежащих федеральному экологическому надзору, можно найти на сайте Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора в разделе «Природопользователям» - «поднадзорные объекты»;
Предприятия, являющиеся объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта, относятся к федеральному уровню надзора

## Slide 3
Списки контроль вопросов (проверочные листы)
Формы проверочных листов (списки контрольных вопросов) утверждены Приказом Росприроднадзора от 22 февраля 2022 года № 115
Указывается: "да", "нет", либо "н/р" - требование на юридическое лицо/индивидуального предпринимателя не распространяется.

## Slide 4
Блок: Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)
21. Обеспечена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем постановка объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I, II, III и IV категорий на государственный учет?
22. Подало ли юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заявку о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов?
23. Обеспечено ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предоставление полной и достоверной информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.46 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 5-20 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
В соответствии с п.п. 4) п. 30 Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2398 Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта относятся к объектам II категории - умеренное негативное воздействие на окружающую среду – кроме объектов, соответствующих критериям отнесения к IV категории

## Slide 5
24. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с целью актуализации сведений об объектах НВОС следующая информация в срок не позднее чем через тридцать дней со дня государственной регистрации таких изменений:
о замене юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте НВОС?
о реорганизации юридического лица в форме преобразования?
об изменении наименования юридического лица?
об изменении адреса (места нахождения) юридического лица?
…
об изменении места нахождения объекта НВОС?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.46 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 5-20 тыс. на должностное лицо)
8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тысяч рублей для юридического лица,
3-6 тысяч на должностное лицо)
Важно знать:
Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу обращает внимание природопользователей на необходимость корректного заполнения сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, через специальное программное обеспечение ПТО УОНВОС.
В графе «наименование объекта» указывается наименование объекта, а не юридического лица. Например, производственная площадка №2; производственная территория №7 и т.п.
В графе «местоположение объекта» указывается фактический адрес объекта.
Обращаем внимание, что при обнаружении государственными инспекторами расхождений информации, размещенной в ПТО УОНВОС по объектам негативного воздействия с реальным положением дел, в отношении таких объектов будут применяться меры административного воздействия в соответствии со ст. 8.5 КоАП РФ.
Блок: Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 6
25. Представлена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем с целью актуализации сведений об объектах НВОС следующая информация:
об изменении характеристик технологических процессов основных производств, источников загрязнения окружающей среды?
об изменении характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления?
26. Представлены ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведения о прекращении деятельности на объекте НВОС с целью снятия с государственного учета такого объекта?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.46 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 5-20 тыс. на должностное лицо)
8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тысяч рублей для юридического лица,
3-6 тысяч на должностное лицо)
Важно знать:
Актуализацию сведений об объекте НВОС необходимо производить не только при изменении регистрационных данных юридического лица, но и при изменении технологического процесса, разработке новой инвентаризации выбросов и пр.
При этом, необходимость проведения актуализации сведений может быть установлена надзорным органом при проведении проверки, что может повлечь за собой наложение штрафных санкций.
Блок: Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 7
Блок: Производственный экологический контроль
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)
40. Утверждена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, программа производственного экологического контроля (далее - программа)?
41. Утверждена ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем программа по каждому объекту I, II и III категорий с учетом:
- его категории;
- применяемых технологий;
- особенностей производственного процесса;
- оказываемого негативного воздействия на окружающую среду?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Требования к содержанию программы ПЭК, порядок и сроки предоставления отчет по программе ПЭК утверждены приказом Минприроды от 28.02.2018 №74 (с 01.09.2022 года – Приказ Минприроды от 18.02.2022 № 109);
Форма отчет об организации и осуществлении ПЭК утверждена приказом Минприроды от 14.06.2018 № 261;
Методические рекомендации по заполнению отчета ПЭК утверждены приказом Минприроды России от 16.10.2018 № 522.

## Slide 8
42. Соответствует ли утвержденная юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем программа установленным требованиям к ее содержанию?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)
Ст. 8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тыс. руб. на юридическое лицо, 3-6 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Программа ПЭК должна содержать следующие разделы:
общие положения
сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников
сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников
сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения
сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля
сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации
сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений
Блок: Производственный экологический контроль
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 9
43. Скорректирована ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем программа в течение 60 рабочих дней со дня изменения технологических процессов, замены технологического оборудования, сырья, приводящих к:
- изменениям характера, вида оказываемого объектом негативного воздействия на окружающую среду;
- изменению объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ более чем на 10%?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)
Ст. 8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тыс. руб. на юридическое лицо, 3-6 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Программа ПЭК утверждается только внутри предприятия, согласование или направление ее в надзорные органы уведомительным порядком не предусмотрено.
Приказом Минприроды № 74 от 28.02.2018 предусмотрена обязанность корректировки программы ПЭК при изменениях до 10%, но корректировка проектов ПДВ, НООЛР не предусмотрена, необходима разработка и согласование новых проектов!
Блок: Производственный экологический контроль
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 10
44. Осуществляется ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, производственный экологический контроль в соответствии с программой?
45. Осуществляется ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документирование и хранение достоверных данных, полученных по результатам осуществления производственного экологического контроля?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)
Ст. 8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тыс. руб. на юридическое лицо, 3-6 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
В составе программы ПЭК предусматривается проведение производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха, охрани и использования водных объектов, обращения с отходами.
Для стационарных источников выбросов ЗВ предусмотрено наличие лабораторного контроля (аккредитованной лабораторией) и контроля расчетными методами по той методике, по которой производился расчет выбросов ЗВ.
Для предприятий, не эксплуатирующих объекты размещения отходов, производственный контроль в области обращения с отходами заключается только в обобщении данных по учету отходов (Приказ Минприроды от 08.12.2020 № 1028).
Блок: Производственный экологический контроль
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 11
46.Производятся ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении производственного экологического контроля измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерных веществ)?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)
Ст. 8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тыс. руб. на юридическое лицо, 3-6 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Маркерные вещества – загрязняющие вещества, характеризующие применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте НВОС (п.5 ст. 67 ФЗ №7).
Справочники НДТ могут быть горизонтальными (межотраслевыми) и вертикальными (отраслевыми) и отличаются в том числе наличием информации о маркерных веществах и технологических показателях для определенных технологических процессов.
Отдельного справочника НДТ для предприятий железнодорожного транспорта не разработано.
Блок: Производственный экологический контроль
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 12
47. Представляется ли юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность на объектах I категории, а также на объектах II и III категории, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля:
- в территориальный орган Росприроднадзора по месту осуществления деятельности;
- ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным;
- по установленной форме?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)
Ст. 8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тыс. руб. на юридическое лицо, 3-6 тыс. на должностное лицо)
Блок: Производственный экологический контроль
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 13
Блок: Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)
49. Внесена ли плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее - плата) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обязанными вносить плату (далее - лица, обязанные вносить плату) не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом?
Предусмотренная ответственность:
8.41 КоАП РФ (штраф до 100 тысяч рублей для юридического лица, 3-6 тысяч на должностное лицо).
8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тысяч рублей для юридического лица, 3-6 тысяч на должностное лицо).
Важно знать:
Плата вносится за выбросы загрязняющих веществ стационарными объектами, сброс загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов производства и потребления.
Плату за размещение ТКО вносит оператор, региональный оператор (полигон).
За несвоевременное внесение платы взимаются пени (1/300 ключевой ставки ЦБ, но не более 0,2% за каждый день просрочки).

## Slide 14
Блок: Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)
50. Внесены ли лицами, обязанными вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода?
Предусмотренная ответственность:
8.41 КоАП РФ (штраф до 100 тысяч рублей для юридического лица, 3-6 тысяч на должностное лицо).
Важно знать:
Квартальные авансовые платежи не вносят субъект малого и среднего предпринимательства (МСП);
Квартальные авансовые платежи вносятся в размере ¼ суммы платы за предыдущий год или ¼ суммы платы, рассчитанной на основании установленных нормативов или по основании данных производственного экологического контроля

## Slide 15
51. Представлена ли в Росприроднадзор декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду лицами, обязанными вносить плату не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом?
Предусмотренная ответственность:
8.5 КоАП РФ (штраф до 80 тысяч рублей для юридического лица, 3-6 тысяч на должностное лицо).
Важно знать:
Форма декларации о плате и порядок ее заполнения утверждены приказом Минприроды № 1043 от 10.12.2020
Правила исчисления и взимания платы утверждены Постановлением Правительства РФ № 255 от 03.03.2017г.
Декларация о плате предоставляется в форме электронного документа через Личный кабинет природопользователя Росприроднадзора (lk.rpn.gov.ru), подписывается ЭЦП (если размер платы менее 25 тысяч рублей в год, допускается предоставление декларации на бумажном носителе)
Блок: Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду
(список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)

## Slide 16
Блок: Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (список контрольных вопросов при осуществлении федерального государственного экологического надзора)
52. Имеют ли подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности:
- руководители организаций;
- специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.1 КоАП РФ, (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 2-5 тыс. на должностное лицо)*
Важно знать:
На основании сложившейся практики организации природоохранной деятельности для подтверждения выполнения требований данного пункта достаточно обучить руководителя (главного инженера) и специалиста-эколога по программе 72 часа «Обеспечение экологической безопасности». При этом обязанности, касающиеся осуществления природоохранной деятельности, должны быть закреплены за соответствующими специалистами локальными нормативными актами предприятия (приказами).

## Slide 17
74. Имеется ли у юридического лица, индивидуального предпринимателя лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности при осуществлении соответствующей деятельности?
75. Соблюдаются ли лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату при осуществлении им деятельности в области обращения с отходами?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ, (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
ст. 14.1 КоАП РФ (штраф до 50 тыс. руб. на юридическое лицо с конфискацией продукции, орудий, сырья, 4-5 тыс. на должностное лицо)
ст. 171 УК РФ
(лишение свободы
на срок до 5 лет)
Важно знать:
С 1 июля 2016 года обязательному лицензированию подлежит деятельность по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
Лицензионные требования утверждены Постановлением Правительства РФ № 2290 от 26.12.2020 года;
Деятельность по обращению с отходами 5 класса опасности (практически неопасные отходы) не подлежит лицензированию;
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 18
76. Предусмотрены ли места (площадки) накопления отходов при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются отходы?
77. Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ, (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Требования к площадкам накопления отходов установлено п. 216-228 СанПин 2.1.7.3684-21:
Наличие тары, упаковки и маркировки, соответствующих классу опасности отхода;
Расположение к жилой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитной зоне;
Наличие защиты от ветра и атмосферных осадков;
Твердое покрытие площадки (асфальт, бетон, полимербетон, керамическая плитка);
Организованная система ливнестока, отсутствие сброса загрязняющих веществ в канализацию и водные объекты без очистки (за исключением накопления отходов в водонепроницаемой таре).
Необходимо соблюдать специализированные требования к накоплению отходов I-III классов опасности.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 19
78. Проводится ли инвентаризация объектов размещения отходов юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим эти объекты?
79. Осуществляется ли собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ, (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Организации, эксплуатирующие объекты размещения отходов, обязаны в соответствии с Приказом Минприроды РФ №49 от 25.02.2010г. не реже 1 раза в 5 лет производить инвентаризацию объекта размещения, отражать полученные сведения в характеристике объекта размещения и направлять их в Росприроднадзор. Росприроднадзор использует полученную информацию при ведении ГРОРО, утверждении ПНООЛР, в иных целях.
В соответствии с Приказом Минприроды №1030 от 08.12.2020г. Организации, эксплуатирующие объекты размещения отходов, на постоянной основе осуществляют мониторинг состояния окружающей среды на территории полигонов и в пределах их воздействия на окружающую среду. Программа мониторинга и ежегодные отчеты о мониторинге направляются в Росприроднадзор.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 20
80. Проинформировало ли немедленно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами о возникновении или угрозе аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, соответствующие федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления?
81. Проводится ли собственником объекта размещения отходов или лицом, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.7 КоАП РФ, (штраф до 700 тыс. руб. на юридическое лицо, 50-100 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Организации, эксплуатирующие объекты размещения отходов, обязаны после их закрытия продолжать проводить мониторинг негативного воздействия на окружающую среду, а также рекультивацию объектов размещения отходов.
Рекультивация объектов размещения отходов включает два этапа: технический (2-10 лет) и биологический (4 года).
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 21
87. Осуществляется ли деятельность по размещению отходов только на объектах размещения отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ, (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Порядок внесения объектов размещения отходов в ГРОРО определен Приказом Минприроды №792 от 30.09.2011г. «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов» (ГКО);
ГКО включает в себя ГРОРО, ФККО и банк данных об отходах и о технологиях их использования и обезвреживания.
Наличие полигонов в ГРОРО необходимо проверять при заключении договора на обращение с отходами.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 22
88. Соблюдается ли запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ, (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Перечень видов отходов, захоронение которых запрещается, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 №1589-р.
С 2018 года установлен запрет на захоронение отходов черных и цветных металлов, светодиодных и ртутных ламп;
С 2019 года запрещено размещать отходы бумаги и картона, покрышки, различные отходы из полиэтилена и полипропилена, отходы стеклянной тары.
С 2021 года – отходы бытовой и оргтехники, батарейки, аккумуляторы.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 23
92. Осуществляет ли юридическое лицо или индивидуальный предприниматель деятельность по обращению с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждение при наличии документов, подтверждающих право собственности на указанные лом и отходы?
93. Соблюдаются ли юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Правила обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Ст. 14.26 КоАП РФ (штраф до 100 тыс. руб. на юридическое лицо, 4-5 тыс. на должностное лицо
Важно знать:
Отходы черных и цветных металлов необходимо передавать только организациям, имеющим лицензию на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов;
Если металлические отходы III или IV класса опасности – необходимо дополнительно проверить наличие лицензии на обращение с отходами;
Лом и отходы металлов принимаются при наличии документов, подтверждающих право собственности на них.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 24
94. Осуществлено ли индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, в процессе деятельности которого образуются отходы I - V классов опасности, отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности?
95. Составлен ли индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом паспорт отходов I - IV классов опасности на основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду?
Предусмотренная ответственность:
ч.9 ст. 8.2 КоАП РФ (штраф до 350 тыс. руб. на юридическое лицо, 20-40 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
На отходы I-IV классов опасности составляется паспорт опасного отхода;
Для подтверждения отнесения отходов к V классу опасности необходим протокол биотестирования отхода.
Паспорт и протоколы биотестирования необходимо предъявлять специализированным организациям для осуществления транспортирования отходов.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 25
97. Имеются ли документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимые для работы с отходами I - IV классов опасности, у лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Обучение по программам связанным с обращением с отходами обязаны иметь лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению отходов;
В организации должно быть лицо, ответственное за допуск сотрудников к обращению с отходами;
Обучение осуществляют лицензированные организации;
Типовая дополнительная профессиональная программа обучения утверждена Приказом Минприроды № 755 от 15.10.2021г.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 26
98. Осуществляется ли транспортирование отходов I - IV класса опасности при наличии паспортов отходов?
99. Осуществляется ли транспортирование отходов при наличии на транспортных средствах, контейнерах, цистернах, используемых при транспортировании отходов, специальных отличительных знаков, обозначающих определенный класс опасности отходов?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Транспорт с отходами обязательно маркируется в соответствии с правилами маркировки опасных грузов, а также в соответствии с Приказом Минтранса № 399 от 22.11.2021г.;
Мусоровозы, перевозящие ТКО, обязаны быть оборудованы системами спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС;
Транспорт должен быть оборудован специальным средствами, позволяющими безопасно перевозить отходы;
В каждой единице транспорта проверяют наличие заверенной копии паспорта отхода, свидетельства об обучении водителя, товарно-транспортной накладной, талона на полигон.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 27
100. Соблюдается ли запрет на ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их захоронения и обезвреживания?
101. Осуществляются ли ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях их утилизации и транзит отходов по территории Российской Федерации на основании разрешения, выданного в установленном порядке?
Предусмотренная ответственность:
ст. 8.2 КоАП РФ (штраф до 250 тыс. руб. на юридическое лицо, 10-30 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Ввоз отходов на территорию РФ в целях захоронения и обезвреживания запрещен;
Ввоз отходов на территорию РФ в целях утилизации возможен только на основании разрешения на трансграничное перемещение отходов, выдаваемое центральным аппаратом Росприроднадзора.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 28
102. Разработаны ли нормативы образования отходов и лимиты на их размещение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий?
Важно знать:
Для объектов II категории, при наличии соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям (для деятельности, осуществляемой на объекте II категории), - появляется право получить комплексное экологическое разрешение.
Для остальных объектов II категории – введено обязательство по подаче деклараций о воздействии на окружающую среду (действует 7 лет, которая включает:
1. Основные сведения о заявителе и объекте негативного воздействия;
2. Информацию о реализации природоохранных мероприятий
3. Программы производственного экологического контроля
4. Данные об аварийных ситуациях (за 7 лет)
5. декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых и размещаемых отходов;
К Декларации прилагаются:
6. Расчет нормативов допустимых выбросов/ сбросов;
7. Обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
8. При невозможности соблюдения нормативов – материалы для выдачи разрешения на временно разрешенные выбросы / сбросы: сведения о фактических показателях объема или массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ и план мероприятий по охране окружающей среды.
Декларации можно будет подать в территориальные органы Росприроднадзора и уполномоченные государственные органы субъектов РФ в электронном виде, через Личный кабинет природопользователя или специализированное программное обеспечение предприятий.
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 29
103. Ведет ли юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в области обращения с отходами, в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов?
104. Представляет ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области обращения с отходами, статистическую отчетность в области обращения с отходами?
105. Обеспечивает ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области обращения с отходами, хранение материалов учета в течение 5 лет?
Предусмотренная ответственность:
ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ (штраф до 350 тыс. руб. на юридическое лицо, 40-60 тыс. на должностное лицо)
Важно знать:
Учет в области обращения с отходами ведется в соответствии с Приказом Минприроды от 08.12.2020 № 1028, допускается вести учет в электронном виде;
Отчет по форме 2-ТП (отходы) предоставляется в Росприроднадзор до 1 февраля года, следующего за отчетным (можно через модуль природопользователя)
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 30
119. Заключен ли собственником твердых коммунальных отходов договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления?
Важно знать:
В соответствии со статье 24.7 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны заключить договор с региональным оператором:
АО «Невский экологический оператор» (г. Санкт-Петербург);
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»;
В соответствии со статьей 14.4 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы I и II классов опасности передаются исключительно федеральному оператору:
ФГУП «Федеральный экологический оператор», Росатом
Список контрольных вопросов при осуществлении государственного надзора в области обращения с отходами

## Slide 31
Спасибо за внимание!